## Slide 1
프로젝트명
CCTV 인공지능 딥러닝 사건 감지 프로그램
배경 제거 및 노이즈 감소
객체 탐지
객체 추적
OpenCV의 MOG 또는 Frame Differing 기술을 사용해
영상에서 배경을 제거하고 노이즈를 줄임
  Yolov5를 활용해 실시간으로 사람을 탐지
Sort 또는 DeepSort 사용하여 추적
영상 자르기
각 인물을 중심으로 사람의 키를 기준으로
영상을 정사각형으로 자름
스켈레톤 추출
AlphaPose를 사용해 각 인물의 스켈레톤을 추출함
스켈레톤 기반 행동 분석
추출된 스켈레톤을 기반으로 UCF-Crime Dataset을 활용해 행동을 분석함 비정상적 또는 의심스러운 행동을 식별하는 데 중점을 둠